Uitzuigen oppervlakkig slijm via mond of neus (kort)

#### Benodigdheden

- zeep en schone handdoek

- zuigpomp met verbindingsslang (eventueel met vingertipconnector)

- zo nodig: vingertipconnector

- steriele uitzuigkatheter

- overschort en niet-steriele handschoenen

- mondneusmasker

- beschermende bril/face-shield

- kommetje met vers getapt water uit een flink stromende kraan (om de zuigkracht te testen en de uitzuigkatheter en verbindingsslang te spoelen)

- zo nodig: glijmiddel (om neusverwondingen te voorkomen)

- celstof onderlegger 60 x 60 cm (of schone hand/theedoek)

- washand en handdoek zorgvrager

- prullenbak

#### Werkwijze

- Was je handen.

- Zet de benodigdheden binnen handbereik.

- Breng de zuigpomp in gereedheid volgens de gebruiksaanwijzing.

- Vraag de zorgvrager rugligging of een halfzittende houding aan te nemen.

- Vraag de zorgvrager de neus te snuiten.

- Leg de celstof onderlegger op de borst van de zorgvrager.

- Trek het overschort en de handschoenen aan en zet het mondneusmasker en de bril/face-shield op.

- Sluit zo nodig de uitzuigkatheter aan op de vingertipconnector

- Plaats de vingertipconnector op het uiteinde van de verbindingsslang van de pomp.

- Zet de zuigpomp aan.

- Hang het uiteinde van de uitzuigkatheter in het bakje met water en test de zuigkracht door met een vinger de vingertipconnector af te sluiten.

- Breng de uitzuigkatheter in.

- Start met zuigen door de opening in de vingertipconnector geheel of gedeeltelijk met één vinger af te sluiten. Regel hiermee de zuigkracht.

- Beweeg de uitzuigkatheter met een draaiende beweging.

- Trek de uitzuigkatheter terug met draaiende beweging.

- Zuig wat water op uit het bakje om de uitzuigkatheter en de verbindingsslang schoon te spoelen.

- Zo nodig: Herhaal de stappen 12 t/m 16 totdat de mond- en keelholte vrij is van slijm.

- Zet de pomp uit.

- Verwijder de uitzuigkatheter van de verbindingsslang en gooi deze in de prullenbak.

- Maak, indien nodig, het gezicht van de zorgvrager schoon met een washand met water.

- Inspecteer het slijm in de opvangpot op hoeveelheid, kleur en samenstelling.

- Bij gebruik niet-disposable opvangpot: Draai de opvangpot minimaal eens per 24 uur los van de pomp en leeg de fles in het toilet. Maak de fles huishoudelijk schoon.

- Trek het overschort en de handschoenen uit en zet het mondneusmasker en de bril/face-shield af.

- Ruim de materialen op.

- Was je handen.

- Noteer de handeling en eventuele bevindingen.