## Slide 1: Training afdrukken maken

## Slide 2: Programma
Basis kennis
Soorten afdrukmateriaal
Otoscopie en plaatsen oorwatje
Basis methode afdrukken maken
Controle van afdrukken
Kennisquiz
Hands on training

## Slide 3: Oorafdrukken maken
Het maken van een afdruk van het oor houdt in dat er materiaal in de gehoorgang wordt ingebracht. Het is belangrijk dat er bij het nemen van de afdruk geen schade wordt berokkend aan de cliënt.
Daarom moet de professional goed in staat zijn om te bepalen of er zonder problemen een afdruk van het oor kan worden gemaakt. Om die beslissing te kunnen nemen moet hij kennis hebben van de normale en afwijkende anatomie van het oor, in het bijzonder van de gehoorgang.

## Slide 4: Oorafdrukken maken
Benodigde kennis
Anatomie van het normale en afwijkende oor / gehoorgang.
Oorzaken van afwijkingen aan de gehoorgang.
Wanneer wel en wanneer niet.
Eigenschappen van verschillende afdrukmaterialen. Voordelen en nadelen.
Indicaties voor het gebruik van verschillen de afdrukmaterialen.
Gebruik van benodigd gereedschap. (spuit / pistool)
Hygiënische maatregelen rondom het maken van afdrukken. .

## Slide 5: Otoscopie
Basis regels voor otoscopie;
Zorg dat je op oor-hoogte plaats neemt naast de klant.
Neem de otoscoop op de juiste manier in de juiste hand vast.
  Rechter oor – rechter hand / Linker oor – linker hand
Trek iets aan de concharand van het oor om de gehoorgang iets open te trekken.
Plaats de trechter van de otoscoop diep genoeg in de gehoorgang.
Houdt je pink tegen de wang van de klant om onverwachte bewegingen te kunnen opvangen.
Door de otoscoop iets te draaien kan je goed de gehoorgang en trommelvlies bestuderen.
GOED FOUT FOUT

## Slide 6: Anatomie

## Slide 7: Anatomie
Normaal trommelvlies

## Slide 8: Anatomie
Afwijkingen van de gehoorgang
      Ontstoken – rood en vurig, nat, schilfers
      Zwemmers oor / surfers oor (extostose)
      Operatie oor / radicaal holte
      Perforatie of trommelvlies drain

## Slide 9: Risico’s
Bij het maken van afdrukken spelen ook risico’s! Zorg dat je voordat je begint met het maken van afdrukken dat deze risico’s goed in kaart zijn gebracht.
Een operatie oor kan een radicaalholte hebben. Wanneer hierbij een afdruk wordt gemaakt, loop je het risico dat deze holte gevuld wordt met afdruk materiaal en zal niet of moeilijk uit het oor komen.
Deze afdrukken mogen alleen gemaakt worden door een gediplomeerd triage audicien!

## Slide 10: Risico’s
Wanneer een klant op kort termijn last heeft gehad van een oorontsteking, kan het zijn dat de gehoorgang opgezet is. Dit geeft een negatief beeld van de gehoorgang en de afdruk kan hierdoor niet goed afsluiten wanneer de gehoorgang is genezen.

## Slide 11: Wanneer wel en wanneer niet?
Wanneer mag je wel een afdruk maken?
Volwassenen met een normale en schone gehoorgang.
Wanneer mag alleen de audicien een afdruk maken?
Bij kinderen tot 18 jaar.
Operatie oren
Ontstoken oren
Trommelvliesbuisje
Perforatie in het trommelvlies
Bij twijfel over de anatomie van het oor.
Wanneer mag er geen afdruk gemaakt worden?
Wanneer het oor (deels) verstopt zit.

## Slide 12: Soorten afdrukmateriaal
Voor het maken van afdrukken worden er verschillende materialen gebruikt.
Dit is o.a. afhankelijk waarmee diegene die afdrukken maakt het liefst mee werkt, het type oor of type afdruk nodig is voor het eindresultaat.
Soorten:
Additie Additie Condensatie
afdrukpistool kneed methode kneed methode
verh: 1 op 1 1 op 1 1 op ± 0.20

## Slide 13: Soorten afdrukmateriaal
Vormvastheid
CIC / IHO IHO / oorstukje otoplastieken zwaar gehoorverlies
Egger
Via Battery Benelux Soft Medium Hard
34 shore 35 shore 40 shore weinig druk lichte druk veel druk
Comfoor
Via Comfoor / Pluggerz Mild Medi Ferm
weinig druk lichte druk veel druk

## Slide 14: Soorten afdrukmateriaal
Mixcanules

## Slide 15: Soorten afdrukmateriaal
Injecteer pistolen

## Slide 16: Soorten afdrukmateriaal
Zwemdoppen
egger AQUA
Via Battery Benelux

## Slide 17: Oorafdrukken maken
Benodigde vaardigheden
Inbrengen van het “ear pad” (oorwatje)
Hanteren van de lichtstaaf
Hanteren van afdrukspuit of afdrukpistool
Correct verwijderen van de oorafdruk

## Slide 18: Oorafdrukken maken
Benodigde materialen
Otoscoop incl. trechter
Lichtstaaf
Desderman / Alcohol / Tissues
Earpads
Injecteer pistool / spuit
Afdrukmateriaal
Mixcanule
Gezond verstand

## Slide 19: Oorafdrukken maken
Bij het vervaardigen van een afdruk voor een optimaal oorstukje of gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de bepaalde criteria.
Controleer zowel voor als na de afdrukname de gehoorgang met een otoscoop.
Gebruik een goede, stevig oorwatje en controleer altijd of het touwtje stevig verankerd zit.
Bij smalle gehoorgangen de pad zo nodig inkorten en een knoopje om de pad leggen.
Hygiëne van de materialen.
Controleer de afdruk direct na het uitnemen.
Maak een nieuwe afdruk wanneer de afdruk niet voldoet aan de eisen of de afdruk niet
gaaf is door oneffenheden, bijvoorbeeld luchtbellen.
Wanneer de leverancier de afdruk afkeurt bij de ingangscontrole, kost het maken van een nieuwe afdruk veel meer tijd en veroorzaakt onvrede bij de klant.

## Slide 20: Oorafdrukken maken
Inbrengen van het “ear pad” (oorwatje)
Maak een keuze van het juiste oorwatje.
Maak voordat je het oorwatje inbrengt een knoopje in de touwtjes.
Desinfecteer het watje met Desderman of alcohol.
Desinfecteer de lichtpen voor gebruik met Desderman of alcohol.
Maak met een stift een markering.
Plaats het oorwatje in het begin van de gehoorgang
Duw met de lichtpen met lichte druk het oorwatje de gehoorgang in.
Zorg dat het oorwatje tot achter de 2e knik van de gehoorgang komt.
Cylinder “groot”
Cylinder “klein”
Conisch

## Slide 21: Oorafdrukken maken
Hanteren van de lichtstaaf
Houdt de lichtstaaf tussen duim en wijsvinger vast.
Houdt de pink tegen de wang om onverwachte bewegingen op te vangen.
Trek met de andere hand de oorschelp iets naar achteren om ruimte te maken.

## Slide 22: Oorafdrukken maken
Controle plaatsing van het watje
Controleer met de otoscoop of het watje rondom aansluit met de gehoorgang.
Controleer of het watje ver en diep genoeg in de gehoorgang zit.
Controleer of de aangebrachte stip op het watje zichtbaar is.
2e knik

## Slide 23: Oorafdrukken maken
Maak de juiste keuze van afdrukmateriaal!
Zwemdoppen Aqua
IIC of CIC Soft
IHO of Oorstukje standaard Medium
Zware gehoorverliezen Hard
Otoplastieken Hard
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 24: Oorafdrukken maken
Spuit eerst het afdrukmateriaal naar het einde van de canule.
Plaats de canule diep en voorzichtig in het oor.
Houdt het draadje van het oorwatje tegen om te voorkomen dat het verschuift.
Steun met de duim op de tuit en vinger onder het oor.
Voer langzaam de druk op van het afdrukpistol en houd de canule op zijn plek.
Wanneer het afdruk materiaal langs de canule komt trek je deze voorzicht terug.
Zorg ervoor de punt ongeveer 3 mm in het materiaal blijft om luchtbellen te voorkomen.
Bij de uitgang van de gehoorgang spuit je langzaam de oorschelp vol langs de randen.
Eindig de afdruk in het midden van de oorschelp.
Spuit hier het laatste beetje afdrukmateriaal om gelijke druk naar alle kanten te krijgen.

## Slide 25: Oorafdrukken maken

## Slide 26: Oorafdrukken maken
Controleer na ongeveer 5 minuten of het materiaal is uitgehard door licht met de nagel in het materiaal te drukken.
Als de afdruk van de nagel niet in het materiaal blijft is het hard genoeg om te verwijderen.

## Slide 27: Oorafdrukken maken
Verwijderen van de afdruk uit het oor.
Trek de oorschelp voorzichtig los van het materiaal.
Haal de bovenkant eerst uit de helixpunt.
Laat wat lucht in de gehoorgang komen door de oorschelp iets naar achter te trekken.
Verwijder met een licht draaiende beweging naar voren, de afdruk uit het oor.
Controleer of het watje mee is gekomen in de afdruk.

## Slide 28: Controle van de afdrukken
2e Knik
Dit is de belangrijkste informatie in een afdruk, met name voor sterke toestellen en gehoorbeschermers. Let erop dat het afdrukmateriaal goed aansluit op de 2e knik en het oor overal goed is geraakt.
2e knik

## Slide 29: Controle van de afdrukken
Volledige helixpunt
De laborant kan in combinatie met de gegevens van de bestelbon de lengte van de helix in het oorstukje bepalen.
Helixpunt

## Slide 30: Controle van de afdrukken
Overgangsdeel
Overgangsdeel van tragus naar helixbrug. Deze informatie is noodzakelijk voor de laborant om de juiste stand van de nippel te bepalen.
Overgangsdeel

## Slide 31: Controle van de afdrukken
Wat gaat hier mis?
Ruimte langs het watje

## Slide 32: Controle van de afdrukken
Wat gaat hier mis?
Watje gekanteld

## Slide 33: Controle van de afdrukken
Wat gaat hier mis?
Watje te ondiep geplaatst

## Slide 34: Controle van de afdrukken
Wat gaat hier mis?
Afdruk niet tot aan het watje

## Slide 35: Controle van de afdrukken
Wat gaat hier mis?
Helixpunt niet afgedrukt

## Slide 36: Controle van de afdrukken
Wat gaat hier mis?
Oorschelp niet afgedrukt

## Slide 37: Kennisquiz
of
www.kahoot.it
Notes: Login: mhei1975 ww: 1511Aaron

## Slide 38: Praktijk oefening
Voer een otoscopie uit en vertel wat je ziet.
Plaats op een juiste manier het watje in de gehoorgang.
Controleer de positie en de plaatsing.
Maak een afdruk met medium afdrukmateriaal.
Controleer of het materiaal is uitgehard.
Verwijder de afdruk uit het oor.
Geef je oordeel over de afdruk.

## Slide 39: Hartelijk dank voor jullie aandacht!